## Slide 1
面向 V2X 协同感知的
演绎信源率失真建模
Deductive Source Coding for Communication-Efficient V2X Cooperative Perception
V2X cooperative perception · Rate-distortion theory · Deductive source coding · Closure fidelity
汇报人 Xu Hu 所属 SJTU · Y2 PhD 组会汇报 2026-07
研究目标 为 V2X 协同感知中的通信压缩 提供 information-theoretic 下界 并给出可训练的落地实现
面向 AAAI 预研

## Slide 2
背景：单车感知有物理盲区
V2X 通过车-车-路协同扩大感知范围
单车感知的三大痛点
遮挡问题：大车、建筑物、路口遮挡使 ego vehicle 看不到远处目标
感知距离有限：单车 LiDAR 对远距离、小目标不稳定
安全关键场景：路口/匝道/城市密集交通对提前感知要求高
→ 单纯堆算力、堆传感器无法解决物理盲区
V2X 协同感知的思路
Ego Vehicle
Vehicle A
Vehicle B
Roadside RSU
shared feature maps
SemRD-V2X · 演绎信源率失真 · V2X 协同感知
2 / 15

## Slide 3
V2X 协同感知 pipeline
多 agent 共享中间 BEV 特征，而不是原始点云
LiDAR
point cloud
PointPillar
BEV feature F_i
Compression
shared over V2X
Fusion (HMSA)
multi-agent attn
Detection
3D bbox
关键：通信的不是最终 detection，也不是 raw LiDAR，而是 中间 BEV feature map —— 这正是带宽瓶颈的来源。
以 V2X-ViTv2 为例
PointPillar 提取 per-agent BEV feature (256×48×176)
1×1 conv 通道压缩后广播给 ego vehicle
HMSA：区分车/路两类 agent 的异构注意力
MSPA：多尺度池化注意力捕捉不同视野范围
本项目关注的环节
研究红色 Compression 环节：什么信息必须传？
在 Fusion 前引入 Core Selection 和 Inference
不改动 detection head，保持公平对比
SemRD-V2X · 演绎信源率失真 · V2X 协同感知
3 / 15

## Slide 4
核心瓶颈：通信带宽 vs 感知性能
协同越强，通信压力越大
V2XSet 上的典型数字
No Fusion (单车)
AP@0.7 0.402 BW 0 MB
Late Fusion
AP@0.7 0.307 BW 0.8 MB
Early Fusion
AP@0.7 0.384 BW 48 MB
V2X-ViTv2 (SOTA)
AP@0.7 0.672 BW 1.5 MB
数据来源: V2X-ViTv2 TPAMI 2025 · V2XSet Noisy Setting
为什么中间特征共享贵？
每个 agent 都要发送 dense BEV feature map
带宽随 N × H × W × C 线性增长（N=5, H×W=8448, C=256）
单帧未压缩理论上高达 34 MB / agent
真实部署面临：
· 高带宽占用
· 传输延迟 → 位姿失配
· 弱信道下丢包放大误差
SemRD-V2X · 演绎信源率失真 · V2X 协同感知
4 / 15

## Slide 5
现有方法：会压缩，但缺理论下界
都在回答 “how to compress”，很少回答 “how much is necessary”
方法
核心思想
局限
Where2Comm
Spatial confidence map 决定哪里通信
启发式选择，无理论最小率
How2Comm
选择协作者 + 内容
偏工程化，理论解释弱
DiscoNet
蒸馏协作图 (teacher-student)
依赖 teacher 与图设计
V2X-ViT / v2
Transformer 融合多 agent feature
提升性能，但不回答最少传多少
研究 gap 现有方法回答：How to compress? 但很少回答：What is the minimum communication rate that preserves perceptual understanding?
SemRD-V2X · 演绎信源率失真 · V2X 协同感知
5 / 15

## Slide 6
核心研究问题
V2X 感知中“必须传的信息”是什么？
Q1
信息论问题
在保持感知语义不变的条件下，最低通信率是多少？
是否存在一个可计算的 lower bound？
Q2
结构问题
哪些特征无法由其他特征推导出来（core）？
哪些是可以在接收端重建的冗余？
Q3
系统问题
能否设计一个可训练的模块，近似选择 core 并
在接收端重建 redundant features？
研究思路的三级漏斗
Dense feature map S
Remove redundant → S \ J
Transmit core A ⊂ S
SemRD-V2X · 演绎信源率失真 · V2X 协同感知
6 / 15

## Slide 7
理论工具：Deductive Source Coding
闭包保持保真度 (Closure-Preserving Fidelity)
四个核心对象
知识库 S — 一组 statements/facts
证明系统 PS — 从子集推出新 statement 的规则集
闭包 Cn(S) = { s : S ⊢ s } — 所有能被推出的语义后果
Closure fidelity — 不要求重建原始 S，而要求：Cn(Ŝ) = Cn(S)
传统信源压缩
目标：重建每一个原始符号
失真 = 符号级差异（Hamming、L2、…）
所有冗余都被视作“需要传的信息”
演绎信源压缩（本项目采用）
目标：重建符号所能推出的一切
失真 = closure 的差异（Jaccard 类）
冗余在信息论意义下不可见，天然被“免费”重建
关键条件：Cn(Ŝ) = Cn(S) ⇒ 重建保持所有语义后果（推理不变）
7 / 15

## Slide 8
关键概念：Irredundant Core
真正需要传的，是不可推导的 “原子事实”
S 的规范分解
S = A ⊍ J
A = irredundant core / atoms（不可从其他推出）
J = redundant part（可由 A 推出）
核心性质：Cn(A) = Cn(S)
⇒ 只要发送 A，接收端仍能恢复整个 closure
⇒ 发送 J 不会额外增加语义信息，但会占带宽
关键理论结果 (Xu 2026, Thm 3.14)
零失真率 R(0) = P_A · H(π_A) P_A：source 落在 core 上的概率质量 H(π_A)：core 内部分布的熵 redundant part 对 rate 与 distortion 都不可见
一个玩具直觉
假设有 12 个 statement，其中只有 4 个是 core
P_A = 4/12 = 1/3
若 core 分布均匀：H(π_A) = log 4 = 2 bits
R(0) = 1/3 × 2 ≈ 0.67 bit/symbol
远低于把全部 12 个都当独立信源的 log 12 ≈ 3.58 bit
SemRD-V2X · 演绎信源率失真 · V2X 协同感知
8 / 15

## Slide 9
V2X → 演绎信源的映射
把 BEV feature 中的空间位置视为 perceptual statement
演绎信源概念
V2X 对应物
statement s
某 agent 在 BEV (h,w) 的 feature vector
knowledge base S
所有 agent 的 feature maps 汇总
proof system PS
空间/多视角/语义推理规则 R1-R4
closure Cn(S)
可推导出的完整场景理解
irredundant core A
不可由其他特征推导的关键位置
redundant part J
可由邻域/多视角/语义补全的特征
inference depth δ
decoder 端传播 / 重建层数
四类感知推理规则
R1
Neighborhood Propagation 邻域位置可推出弱化版本
R2
Multi-View Confirmation 多 agent 一致观测互相确认
R3
Semantic Completion 部分观测可推出完整语义
R4
Infra → Vehicle Transfer 路侧视角推出车端特征
当前实现：主要落地 R1 的连续松弛（δ-layer 卷积传播），R2-R4 作为后续扩展
9 / 15

## Slide 10
系统设计：先选 core，再由 decoder 推理重建
在 V2X-ViT 基础上加三个模块，backbone 保持不变
Agent BEV
F_i (256×48×176)
Core Selection
CSM · learn A_i
NEW
Transmit core
sparse 通信
Inference Module
IM · δ-layer 推理
NEW
V2X-ViT Fusion
HMSA
Detection
3D bbox
Core Selection Module (CSM)
MLP 打分：为每个 (h,w) 计算 importance
Gumbel-Softmax + top-k：可微 core 选择
输出 mask，冗余位置置 0
Differentiable Inference Module (IM)
δ 层卷积 + 邻域传播（对应 R1）
core 位置保持不变，redundant 位置被重建
以计算换通信：δ↑ → 需传的越少
Rate Regularization (RR)
L_rate = λ · P_A · H(π_A) 近似理论下界
训练时鼓励 mask 稀疏 + core 分布集中
推理时可通过 P_A 手动调节
SemRD-V2X · 演绎信源率失真 · V2X 协同感知
10 / 15

## Slide 11
理论预期：通信率由 core 决定
用计算换通信 —— 更深的 decoder 推理可以传更少的 core
零失真率
R(0) = P_A · H(π_A) 在 disjoint core 假设下，V2X 感知无失真通信率 = 核心 mass × 核心分布的熵 → 冗余部分不占率 → 传统 Hamming 视角严格劣于闭包视角
全率失真曲线
R(D) = P_A · R^{(A)}(D/P_A) 全局 rate-distortion 曲线由 只在 core 上定义的子问题决定 → redundant part 对 rate 和 distortion 都完全不可见 → 允许对 core 独立设计压缩策略
推理深度权衡
R(D, δ) = P_δ · R^{(A_δ)}(D/P_δ) δ = 0 → 退化为 Hamming δ ↑ → 更多 redundant 可推 δ ≥ D_d → 完全闭包压缩 → 可以用 decoder 端算力
直接换来通信节省
三轴权衡 · Bandwidth ↔ Accuracy ↔ Decoder Computation
11 / 15

## Slide 12
实验设计：验证 “少传 core + decoder 推理” 的有效性
在 V2XSet 上从核心压缩曲线、深度分析、理论下界三个维度评估
POC 实验矩阵（V2XSet, Noisy Setting）
Run
P_A
δ
Rate Reg
回答的问题
R1
1.0
0
off
Baseline（等价 V2X-ViT v1，pipeline sanity check）
R2
0.5
0
off
CSM only，无 IM：单纯少传，AP 掉多少？
R3
0.5
3
off
CSM + IM：decoder 推理能否补回性能？
R4
0.2
3
off
激进压缩下（80% ↓ BW）性能损失几何？
R5
0.2
3
on
率正则化是否进一步逼近理论下界？
数据集
V2XSet (CARLA, 11,447 帧)
Perfect + Noisy 两种设置
后续可扩展 DAIR-V2X（真实场景）
评估指标
AP@0.5 / AP@0.7 — 检测性能
Bandwidth (MB/frame) — 实测通信开销
Core mass P_A — 学习到的稀疏比例
Latency (ms) — 加 IM 后的延迟
|R_empirical − P_A · H(π_A)| — 与理论下界差距
扩展实验（若时间充足）
Depth sweep：δ ∈ {0,1,2,3,4}
Robustness：xyz/heading 噪声
Heterogeneous：DAIR-V2X 车-路异构
Ablation：learned vs random core，w/ vs w/o IM/RR
12 / 15

## Slide 13
当前进展
理论骨架和代码框架已经跑通，真实数字待补
✔ 已完成
深度阅读导师 Rate-Distortion for Deductive Sources
完成 V2X → 演绎信源的概念映射（Table 4.1）
完成论文初稿骨架（Section 3-6）
基于 V2X-ViT v1 搭建实验代码 [SemRD-V2X-Experiments](project/SemRD-V2X-Experiments/)
实现三个新模块：CSM / IM / RR
训练 / 评估 / 带宽测量脚本
单元测试 5/5 通过（模块 forward + 数值正确性）
▶ 正在进行
V2XSet 数据解压与预处理（train ~52GB，validate/test 完成）
训练 pipeline 联调（已解决 Cython 编译、opencv Qt5、spconv/cumm、shm 等问题）
Baseline (P_A=1.0, δ=0) 在 3× A800 上启动
▷ 待推进
跑完 R1–R5 五个核心实验
计算 H(π_A) 用于理论 vs 实测对比
画 rate-distortion 曲线（Figure 1）
填补 Section 7 全部 6 张表
重写 abstract 和 Section 1 引言
⚠ 重要说明：论文当前 Section 7 表格中的 Ours 数字均为占位符（TODO），不能作为最终结论
13 / 15

## Slide 14
风险与待解决问题
诚实列出目前尚未完全解决的四个问题
R1
理论 vs 连续特征的 gap
成因：导师理论建立在离散 Horn/Datalog closure 上，而 V2X feature 是连续向量
应对：将实现定位为 continuous relaxation；在 Section 8 明确讨论 Tarski 公理在连续空间的近似性
R2
R2–R4 尚未完全实现
成因：当前 IM 主要落地 R1 邻域传播，多视角/语义/异构规则暂缺
应对：先用 R1 验证是否已能带来收益；有余力再补 cross-agent attention 实现 R2/R4
R3
使用 V2X-ViT v1 而非 v2
成因：V2X-ViTv2 官方代码未公开
应对：明确说明方法与 backbone 正交；结论对 v2 仍然成立；未来如复现 v2 再迁移
R4
真实实验成本高
成因：V2XSet 单个 run ~20h @ A800，POC 5 run ≈ 4-5 天
应对：先完成 R1–R3 三个最关键的 run；其他实验并行 A800 三卡跑，或缩至 30 epoch
14 / 15

## Slide 15
总结与讨论
用理论回答 V2X 中 “什么必须传”
1
V2X 协同感知的核心瓶颈是通信带宽
2
现有方法多为启发式压缩，缺乏信息论下界
3
我们希望用演绎信源率失真理论刻画 V2X 的 core，并以可训练系统验证
希望获得组会反馈的三个问题
Q1 建模：把 BEV feature 视作 statement 是否合理？closure fidelity 是否适合作为 perception fidelity？
Q2 方法：只实现 R1 是否足以支撑初版实验？是否需要更强的 cross-agent inference module？
Q3 实验：AAAI 论文的最小充分实验集是什么？是否应优先补 DAIR-V2X 真实数据？
目标 · 不是又提出一个压缩模块，而是为 V2X 协同感知中的 ‘最少通信量’ 提供可解释的理论刻画。
Thanks · 欢迎讨论